建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项目名称：静乐县再源生石料加工中心新建静乐

县再源生废弃石料综合利用加工项目

建设单位：静乐县再源生石料加工中心

编制日期：2019年10月

修改说明

| 序号 | 意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据大气环境影响自查评价情况，结合项目区局部大气环境现状，进一步分析项目建设的环境可行性；联系项目依托的养殖合作社产生的废石量及产生时限，进一步评价项目建设的合理性，同时明确项目区与养殖合作社的相对距离。 | 进一步分析了项目建设的环境可行性，P2； 本项目依托养殖合作社废石的产生量为12万吨/年，距离本项目3.5km，P1，附件4。 |
| 2 | 复核项目区地表水环境质量标准；补充项目生产水平衡分析内容；补充项目生产物料平衡分析。 | 核实了项目区地表水环境质量标准，为III类水质标准，P15； 补充了项目生产水平衡分析内容，P5； 补充了项目生产物料平衡分析，P6。 |
| 3 | 根据项目区与养殖合作社的距离，分析原料库的必要性和合理性；落实水洗砂成品库与机制砂成品库的设置；补充项目成品库淋控水收集系统；完善洗砂沉泥处置去向、处置工艺介绍；完善危废物暂存间的防渗、防溢等措施内容。 | 本项目距养殖合作社3.5km，因此需要建设原料库，P4； 落实了水洗砂成品库与机制砂成品库的设置，P4； 补充了成品库淋控水收集系统，P4； 沉淀池淤泥经压滤机压滤后用于填沟造地，P4； 完善了危废物暂存间的防渗、防溢等措施内容，P39-P41。 |
| 4 | 进一步优化项目平面布置图、完善环保设施内容；复核环保投资；完善污染物排放清单、拟采取环保措施一览表内容。 | 优化了项目平面布置图，附图3； 核实了项目环保投资，P6-P7； 完善了污染物排放清单、拟采取环保措施一览表内容，P44-P45。 |

| 项目区东侧 | 项目区西侧 |
| --- | --- |
| 项目区南侧 | 项目区北侧 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别……按国标填写。

4、总投资……指项目投资总额。

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 静乐县再源生石料加工中心 静乐县再源生废弃石料综合利用加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 静乐县再源生石料加工中心 |
| 法人代表 | 胡保亮 | 联系人 | 房建华 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市静乐县娑婆乡 |
| 联系电话 | 18935022175 | 传真 | / | 邮编 | 035101 |
| 建设地点 | 山西省忻州市静乐县娑婆乡北约400m处 |
| 立项审批部门 | 静乐县发展和改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 其他建筑材料制造 C3139 |
| 占地面积（m2） | 3500 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资（万元） | 160 | 其中：环保投资（万元） | 22.6 | 环保投资占总投资比例 | 13.8% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 项目背景 静乐县再源生石料加工中心静乐县再源生废弃石料综合利用加工项目位于山西省忻州市静乐县娑婆乡北约400m处，是静乐县华惠源养殖专业合作联合社和静乐县再源生石料加工中心共同投资建设的项目，主要配套服务于静乐县华惠源养殖专业合作联合社的建设。石料来源为静乐县华惠源养殖专业合作联合社养殖基地建设中开挖出来的废砂石，废石产生量为12万吨/年，当没有废砂石产生时，本项目停止运营，本项目预计运行时间为5年。项目距离静乐县华惠源养殖专业合作联合社养殖基地3.5km。 根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，“十九 非金属矿物制品业 51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，本项目环境影响评价文件类型为报告表。静乐县再源生石料加工中心于2019年9月正式委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘，在详细了解工程建设内容和生产工艺，并收集了当地自然环境资料的基础上编制完成了《静乐县再源生石料加工中心静乐县再源生废弃石料综合利用加工项目环境影响报告表》。 2019年10月，对《静乐县再源生石料加工中心静乐县再源生废弃石料综合利用加工项目环境影响报告表》进行了技术评审。根据评审意见，对报告表进行了补充修改完善，形成《静乐县再源生石料加工中心静乐县再源生废弃石料综合利用加工项目环境影响报告表（报批本）》，现提交建设单位，由建设单位上报忻州市生态环境局静乐分局进行审批。 二、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是环境准入负面清单。 生态保护红线相符性分析 本项目位于山西省忻州市静乐县娑婆乡北约400m处，忻州市生态红线暂未公布，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标，因此本项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线相符性分析 根据静乐县2018年大气环境例行监测资料，各项污染物SO2、NO2、PM2.5、O3、CO、未超标，PM10年均浓度为81μg/Nm3，超《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，超标倍数为1.15倍，说明该区PM10尚不能满足规划功能要求，为超标区，本项目在严格落实环评要求治理的前提下，不会恶化当地环境空气质量；区域地表水水质一般，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目产生的污染物只要按照本报告中提出的污染防治措施进行治理，切实做到“三同时”，项目产生的各类污染物均能够做到达标排放，符合相应的污染物排放标准要求，符合总量控制要求。 资源利用上线相符性分析 本项目使用的石料为工程废石，为静乐县人民政府办公室文件静政办发[2019]47号文《关于印发静乐县推进道路工程碎石等资源化利用工程实施方案的通知》中的鼓励类，项目能源和资源利用率高、污染物产生量较小，本项目的建设并不违背资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目不属于“两高”行业，项目的建设不违背环境准入负面清单要求。 综上所述，本工程的建设符合通知中的三线一单及“三挂钩”机制的要求，满足环评［2016］150号文的要求。 三、工程概况 1、工程概况 项目名称：静乐县再源生石料加工中心新建静乐县再源生废弃石料综合利用加工项目 建设单位：静乐县再源生石料加工中心 项目性质：新建 2、项目投资及来源 项目总投资160万元，资金全部由企业自筹。 3、地理位置、平面布置 地理位置：本项目位于山西省忻州市静乐县娑婆乡北约400m处，项目地理位置图见附图1。项目区东侧、北侧、南侧均为山区，西侧为134县道，项目四邻关系图见附图2。 厂区平面布置：本项目占地总面积3500m2，厂区南侧由东向西依次建设有水洗砂成品库、石料成品库、生产车间、洗砂车间，原料库位于厂区北侧，危废暂存间位于厂区西北角，车辆冲洗平台位于厂区北侧，靠近大门，在旱厕的南侧建设有初期雨水收集池1座，旱厕位于厂区东北北角。 4、建设内容及规模 本项目工程建设内容见表1-1，设备一览表见表1-2。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程 内容 名称 建设内容 主体工程 生产车间 轻钢结构全封闭，地上一层，15m×35m×8m，位于厂区南侧 洗砂车间 轻钢结构全封闭，地上一层，10m×20m×8m，位于厂区南侧 原料库 轻钢结构全封闭，地上一层，55m×25m×8m，位于厂区北侧 水洗砂成品库 轻钢结构全封闭，地上一层，20m×20m×8m，位于厂区南侧， 水洗砂成品库内四周设置淋控水渠，用来收集洗砂水， 淋控水最终汇入洗砂系统 石料成品库 轻钢结构全封闭，地上一层，15m×20m×8m，位于厂区南侧 辅助工程 办公室 砖混结构，地上一层，占地面积18m2，位于厂区北侧 危废暂存间 占地面积6m2，位于厂区西北角 公用工程 供电 由娑婆乡供水管网提供 供水 引自娑婆乡变电站 供热 冬季采暖采用电暖 环保工程 废气 生产车间粉尘 生产车间全封闭；直线振动筛皮带输送走廊式全封闭，走廊下方设1.0m×0.8m的落料口2个。环评要求建设单位在破碎机上设置1个集气罩，在直线振动筛的落料口侧面分别设置两个集气罩，滚筒筛上方设一个集气罩，废气通过布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放；皮带输送走廊全封闭，在跌落点设洒水抑尘装置 原料、成品扬尘 原料库轻钢结构全封闭，55m×25m×8m，设置喷淋管网洒水抑尘；水洗砂成品库轻钢结构全封闭，20m×20m×8m；石料成品库轻钢结构全封闭，15m×20m×8m，设置2台炮雾机洒水抑尘 洗车平台 平台地面硬化，设置1座2.7m×3.1m×2.5m的沉淀池以及1座2.7m×3.1m×2.5m的循环水池，并将循环水池与沉淀池用管道连接 废水 职工生活污水 生活污水排入厂区内旱厕，厂区旱厕定期进行清掏 初期雨水 厂区地势最低处（西南角）设置一座容积为200m3的防渗结构初期雨水收集池，并设置雨水渠，使初期雨水能够自流进入初期雨水收集池 固体废物 生活垃圾 设置垃圾桶，由环卫部门统一收集处理 废润滑油 收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行专业处理 沉淀池 淤泥 经压滤机压滤后用于填沟造地 噪声 产噪设备 安装隔震基础，选用低噪声设备、隔声、消声 表1-2 设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 破碎机 1818 1 台 2 振筛 4500x1600 1 台 3 洗料机 2 1 台 4 滚筒筛 1 台 5 筛分机 1 台 三、劳动定员和工作制度 劳动定员：项目总定员10人，其中生产人员6人，技术管理人员4人。 工作制度：年工作300天，每天1班8小时工作制。 四、公用工程 1、给排水 ① 给水水源 由娑婆乡供水管网供给。 ② 排水 生活污水 本项目劳动定员10人，用水量按30 L/人·d计，则新鲜用水量为0.3m3/d。排水量按用水量的80%计，则日产生生活污水0.24m3。生活污水汇入旱厕后定期清掏。 2）堆场洒水 原料堆场设置2台喷雾炮进行洒水抑尘，用水量为0.4L/小时，则每天的用水量为0.0096m3。 石料成品库设喷淋管网，用水量为10L/小时，则每天的用水量为0.24m3。 3）生产用水 本项目生产用水主要为洗砂用水，每天补水量为200m3，循环水量为520m3。 图1-1 项目水平衡示意图 供电工程 引自娑婆乡变电站，厂内设配电室。 3、供热工程 办公生活区采暖采用电暖。 五、主要原辅材料以及产品产量 本项目的主要石料来源为静乐县华惠源养殖专业合作联合社养殖基地建设中开挖出来的废砂石，石料年用量为12万吨。项目产品类型及年产量见表1-3。 表1-3 产品类型及产量 产品类型 石料 水洗砂 产量（万t/a） 5 5 图1-2 物料平衡示意图 环保投资 本项目总投资160万元，其中，环保投资为22.1万元，占总投资的13.8%，环保投资见表1-4。 表1-4 环保投资一览表 类别 污染源 污染物 环保措施 环保投资（万元） 废气 原料破碎 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 3.5 物料筛分 粉尘 直线振动筛皮带输送走廊式全封闭，走廊下方设1m×0.8m的落料口2个。在破碎机上设置1个集气罩，在直线振动筛的落料口的侧面分别设置两个集气罩，废气通过布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放 10 物料输送 粉尘 皮带输送走廊全封闭，在跌落点设洒水抑尘装置 7 固体废物 职工 生活垃圾 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 0.3 危废暂存 废 润滑油 规范建设危废暂存间 1 噪声 设备 噪声 设备均安装隔震基础，选用低噪声设备、隔声、消声 0.3 总计 22.1 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题。 |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（包括地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 地理位置 静乐县位于晋西北黄土高原，汾河上游，距省城太原市约180公里，其地理坐标位于东经110°43′-112°20′、北纬38°08′-38°40′。东临忻州，西交岚县，北与宁武毗邻，南与娄烦接壤。南北长约50km、东西宽约45km，全县的总面积2058km2。 本项目建设地点位于山西省忻州市静乐县娑婆乡北约400m处，厂址中心地理坐标为：E112.206416，N37.417157。 地形地貌 静乐县地处山西台地北部，境内褶皱强烈，断层发育，造成前马宗组地层在境内重复出现。境内地貌大体上属陆地山地型地貌。就其形态而言，可分为山地区、丘陵区、河川区三种类型。山地区一般海拔在1600~2200m之间，主要包括东北支中山系以及西北部芦芽山系的土石山区，其面积为1517432亩，丘陵区海拔在1300~1600m之间，面积约为1137853亩，占总面积的37%；河川区海拔在1100~1300m之间，面积为432086亩，占总面积的14%。 本项目地貌属河谷型地貌。 3、水文地质 （1）地表水 汾河是县境内主要的河流之一，发源于宁武管涔山麓雷鸣寺，入境之后从北向南流经段家寨、城关、西坡崖、神峪沟、丰润5个乡镇39.6公里，流域面积1784平方公里，占全县总面积的86.7%，东碾河、西碾河、大鸣河、岔上河、万辉河、扶头会河、双路河均属于汾河支流。 鸣河发源于堂尔上乡云中山下磨盘沟鉄里后，由东向西经堂尔上乡、杜家村镇，至高家村出境，在宁武县石家庄汇入汾河，全长25.8km，流域面积289km2，河床总落差550m，本河常年清水不断，流域内山间小岔均有清水出露。因河床陡、卵石多，流水清澈见底、哗哗作响，故称鸣河。正常流量0.37-2m3/s，洪峰流量375m3/s。 本项目东距东碾河约8.40km。静乐县河流水系见附图4。 地下水 据县境岩性组合特征及埋藏条件，将区域含水岩组分为碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组，碎屑盐夹碳酸盐类裂隙含水岩组、碎屑盐类裂隙含水岩组、松散岩类孔隙含水岩组、二叠系泥岩隔水岩组及太原组底部隔水岩组。 (1)碳酸盐类岩组溶裂隙含水岩组：包括奥陶系中、下统和寒武系中、上统，地层厚度在1000m以上，以奥陶系中统厚层状石灰岩为主要含水层，岩溶裂隙发育不均一，赋存岩溶裂隙承压水，宁静向斜两翼有岩溶泉出露。水质类型多为HCO3·SO4—Ca·Mg型。据汾源煤矿地质报告，井田内北端的T2水文地质钻孔(距离本厂址以南约1200m)水位标高1466.58m水位标高1466.58m，地面标高1538.78m，推算水位埋深72.2m，涌水量为0.03L/s.m。 (2)碎屑盐夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组：主要由石炭系上统太原组地层组成，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩、石灰岩等。含水岩性主要以砂岩及石灰岩为主，含砂岩及石灰岩裂隙水。裂隙局部较发育，赋存裂隙承压水，富水性弱，水质类型为HCO3—Ca·Na型。据汾源煤矿地质报告，井田北邻杜家村D6号孔抽水试验，太原组单位涌水量为0.03L/s.m，水位标高1413.52m。 (3)碎屑盐类裂隙含水岩组：包括二叠系上、下统，三叠系，侏罗系，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩等，含裂隙承压水及潜水，有泉水出露，流量一般在0.26L/s左右。 (4)松散岩类孔隙含水岩组：为第四系全新统冲洪积层，主要分布于河谷中，岩性主要为沙砾石层，厚度为几米到几十米之间，赋存孔隙潜水，水位埋深一般0-10m，局部富水性较强，水质类型多为HCO3—Ca型，矿化度为420mg/L左右。 (5)二叠系泥岩隔水岩组 主要由具塑性的泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力联系。 (6)太原组底部隔水岩组。 主要由铝质泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力联系。 (7)含水层的补给、径流、排泄 区域地下水径流排泄受地形和构造控制。 第四系松散岩类主要靠大气降水补给，在地形控制有利的情况下，在沟谷中形成水泉。石炭、二叠系的砂岩、灰岩含水层主要接受上覆松散层的入渗补给，少数露头部位直接接受大气降水的补给，另外还有承压含水层之间的越流补给，地下水沿层间裂隙或溶隙向南运动。奥陶系灰岩岩溶裂隙水在向斜两翼露头处接受大气降水补给，并沿倾向向宁静向斜轴部径流，在宁静向斜轴部向南径流，于汾河河谷排泄，或直接向南径流，于汾河支流河谷中排泄。 4、气候、气象 静乐县地处山西黄土高原之中北部，属大陆性气候，气候干燥。春、夏、秋、冬四季分明，昼夜温差大，冬季长而寒冷，夏季短而炎热，气温多变。据山西省静乐县气象部门观测资料，年平均气温6～7℃，最高是7月份，平均约20.7℃，最低为1月份，平均约-9℃。气温极端值：最高37℃，最低-29℃。年平均降水量为472.5mm，但主要集中在7～8月份，其降水量为217～248mm，占年降水量的60%；降水量最少是一月份约为15mm，仅占年降水量的3%左右。年平均蒸发量为1749.4mm，5～6月份蒸发量最大，约占全年的30%，最小是1月份，仅为全年蒸发量的0.5%。全年蒸发量是降水量的3.7倍，所以该区气候干旱。无霜期为135～145天。冻结期为11月中旬至次年的3月中旬，冻结深度一般在1m左右，最大冻土深度为1.5m。风向一般多为西北风及西风，而东南和南风较少。平均风速2.7m/s，最大风速为28m/s。 自然生态环境概况 (1)植被 静乐县按典型的植被群落可分为： 木本植物群落：由针叶、阔叶木本绿色植物组成。主要分布于县境东北、西北部海拔1800m以上的高中山区，多为针、阔叶混交林，树种主要有油松、华北落叶松、桦、山杨、侧柏、云杉、椴、山杏等构成，植被覆盖度好。 草灌植物群落：在该地区低山区多有分布，覆盖度较好。 草甸植物群落：主要由喜温草甸绿色植物组成，分布于河川沟谷和山前洼地、河漫滩，面积不大且零星分布。主要植物为蒲草、蓖梳草、车前草、蒲公英、水草等。 评价区主要有蒲草、蒲公英等植物。区内未见国家保护的植物分布。农作物以玉米、谷子、筱麦、胡麻、豆类、薯类为主，经济作物以蔬菜为主。本项目场址周围植被主要为农田植物和田间地头野草。 (2)动物资源 静乐县动物资源较丰富，主要种类为哺乳纲兽类、鸟纲动物类、两栖与爬行纲、昆虫纲等。野兽主要有：野猪、狍羊、獾、野兔、狼、狐等；禽类主要有：鹰、燕、鸽、黄鹂、喜鹊、乌鸦、麻雀等；鼠类主要有黄鼠、家鼠等；其它野生动物还有蛇、青蛙、鱼类、蝙蝠等；昆虫类名目较多，除蝇、野蜂外，此外还有多种农业害虫。 本项目所在区域内受人为干扰较多，无国家重点保护野生动物分布，均为常见物种。 6、矿产资源 静乐县矿产资源主要有煤、铁、锰、铝矾土等，其中煤系宁武煤田，储量260亿t，可开采量为60-70亿t。全县14个乡镇，除堂尔上乡、赤泥洼乡、娑婆乡和石壑子镇表层无煤外，其余乡镇都有埋深不同的煤层。 7、土壤 静乐县土壤分褐土、棕壤、草甸土三大类，9个亚类、48个土属。评价区域属于河川区域，评价区内的土壤类型属于山地褐土。本项目所在地土壤类型为山地褐土。

## 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量现状 为了解评价区内的环境空气质量现状，本次评价引用静乐县环境监测站2018年度空气例行监测资料，监测项目为SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3，监测结果见表3-1。 表3-1 环境质量现状统计结果 监测点位 监测 项目 年评价指标 年均值（μg/m3） 标准值 占标率 % 达标情况 静乐 SO2 年平均质量浓度 31 60 51.67 达标 NO2 年平均质量浓度 21 40 52.5 达标 PM10 年平均质量浓度 81 70 115.71 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 94.28 达标 CO 年平均质量浓度 1.2 4 0.3 达标 O3-8 年平均质量浓度 154 160 96.25 达标 由上表监测结果可知，2018年度静乐县各例行监测数据除PM10以外均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求，项目评价区为不达标区。 水环境质量现状 本次评价未收集到相关地表水监测数据，经现场勘察时了解到，本项目区域地表水东碾河的水质一般。 噪声环境质量现状 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托山西宏鑫泰达环境检测有限公司对本项目进行声环境质量现状监测，监测时间为2019年10月13日，分别在场地东、南、西、北侧各设了1个监测点。监测结果见表3-2 ，监测布点图见图3-1。 图3-1 监测布点图 表3-2 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测 时间 监测 点位 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 2019年 10月13日 1# 51.5 52.2 51.0 50.3 41.8 42.3 40.6 39.2 2# 51.9 52.3 51.4 50.2 42.0 42.9 41.7 41.0 3# 52.6 53.0 51.9 51.3 42.5 43.1 42.0 41.6 4# 54.0 54.3 52.6 50.8 43.0 43.5 42.4 41.9 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应规定，本项目东、西、南、北侧均属于1类声环境功能区，评价范围内无声环境敏感目标。 由监测结果可知，厂界昼间各测点等效声级范围在51.5～54.0dB（A）之间，夜间等效声级范围在41.8～43.0dB（A）之间，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 由上可知：本项目厂界噪声没有超标点位，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 一、环境保护目标 本项目所在区域无自然保护区、风景旅游区等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为：评价区环境空气、地表水及周围村庄居民，主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 敏感因素 保护目标 方位 距离（km） 区域功能及执行标准 环境空气 娑婆乡 S 0.40 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 邀湖村 N 1.18 桥门村 W 2.70 于家峪村 S 2.04 地表水 环境 东碾河 S 8.40 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 地下水 环境 项目周边水井 《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中Ⅲ类水质标准 声环境 厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 二、环境保护级别 （1）环境空气保护目标 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）地表水环境保护目标 地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。 （3）地下水环境保护目标 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （4）声环境保护目标 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

## 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，建设项目所在地属二类区域，采用《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。环境空气质量标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目 平均时间 浓度限值（二级） 单位 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 颗粒物（粒径≤10μm） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物 （粒径≤2.5μm） 年平均 35 24小时平均 75 臭氧 日最大8h平均 160 1小时平均 200 一氧化碳 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 2、地表水 本项目涉及的地表水体为东碾河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目所在地水环境功能为农业与一般景观用水保护，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物 PH CODcr BOD5 氨氮 硫化物 石油类 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 污染物 总铁 总锰 总砷 总汞 氟化物 标准值 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.0001 ≤1.0 3、地下水环境标准 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的地下水质量分类的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水的地下水为Ⅲ类水质，因此厂址所在区域的地下水质量定为Ⅲ类，地下水评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 地下水环境评价标准 （单位：mg/L，pH除外） 污染物 pH 总硬度 挥发酚 氰化物 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤0.002 ≤0.05 ≤20.0 ≤1.0 污染物 氨氮 耗氧量 总大肠菌群 (MPNh/100ml) (MPNh/100L) 菌落总数（CFU/mL） 标准值 ≤0.5 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 污染物 氯化物 硫酸盐 溶解性总固体 锰 标准值 ≤250 ≤250 ≤1000 ≤0.1 污染物 氟 铁 镉 铬（六价） 汞 砷 铅 标准值 ≤1.0 ≤0.3 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.01 4、声环境质量标准 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 环境噪声限值 声环境功能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物排放标准 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定的排放限值要求，具体限值见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 无组织排放浓度监控限制(mg/m3) 颗粒物 120 1.0 2、噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-6。 表4-6 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 边界外 声环境功能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2 60 50 3、固体废物控制标准 生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制》（GB18599-2001）及2013年环保部36号文中修改的内容。运营期废油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年环保部36号修改单的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发[2015]25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，本项目需要申请总量控制指标。 粉尘：1.067t/a。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程： 具体工艺简述如下： 1、将石料通过铲车送给皮带进入振筛，筛分后粒径<5mm的石料通过皮带进入水洗砂工序；粒径>5mm的石料通过皮带送入破碎进行破碎，破碎后通过皮带进入筛分机进行筛分；筛分后粒径<5mm的石料通过皮带入库；粒径>5mm的石料通过皮带送入破碎机进行破碎，破碎后通过皮带进入筛分机进行筛分。如此循环进行生产。 2、筛分后粒径<5mm的石料及石粉通过皮带进入水笼进行二次水洗，产品通过皮带进入产品库，洗砂废水通过明渠进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 主要污染工序： 一、施工期环境影响分析 1、大气污染物产生的环节 （1）清理场地扬尘、施工材料运输扬尘。 2、水污染物产生的环节 （1）施工人员生活污水； （2）施工现场运输车辆的清洗废水。 3、固体废物产生的环节 （1）建筑垃圾； （2）施工人员生活垃圾。 4、噪声产生的环节 （1）施工机械设备噪声； （2）物料运输的交通噪声。 二、运营期环境污染因素分析 1、大气污染物产生的环节 （1）原料运输产生的扬尘； （2）原料堆场及产品堆场扬尘； （3）破碎、筛分过程中产生的粉尘； （4）物料在输送过程中产生的粉尘。 2、水污染物产生的环节 （1）职工生活污水。 3、固体废物产生的环节 （1）职工生活垃圾； （2）沉淀池淤泥； （3）机械设备维修时产生的废油及废油桶。 4、噪声产生的环节 （1）运行过程中产生高噪声的设备，主要有破碎机、筛分机、泵类等。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 大气 污染物 | 原料库 | 粉尘 | / | / | / | / |
|  | 水洗砂成品库 | 粉尘 | / | / | / | / |
|  | 石料成品库 | 粉尘 | / | / | / | / |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | / | 0.495 | / | 0.099 |
|  | 破碎、筛分 粉尘 | 粉尘 | 987.5 | 118.5 | 8.89 | 1.067 |
| 水 污染物 | 职工生活 | 生活污水 | / | 72 | / | / |
| 固体 废物 | 机械维修 | 废润滑油 | / | 0.05 | / | / |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 20000 | / | / |
|  | 洗砂沉淀池 | 淤泥 | / | 1.5 | / | / |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | / | / | / |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目主要是施工建设期对所占地地表植被的影响和运营期粉尘对生态环境的影响。运营生产过程产生的粉尘经过收集处理后，污染物可以做到达标排放。此外，对厂区及周围的环境进行绿化，在道路两旁、车间之间的空地均设置绿化场地，因此本项目投产后对生态环境产生的影响不大。 |

## 环境影响分析

施工期环境影响分析及防治措施 施工期主要环境影响是施工过程中产生的扬尘污染、施工噪声、各类建筑垃圾及施工机械所产生的废气和运输车辆所产生的废气、施工废水、施工产生建筑垃圾、施工人员生活污水及生活垃圾等。 本项目具体施工期环境影响分析如下： （一）施工期大气环境影响分析及防治措施 1、施工期大气环境影响分析 施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于施工现场物料装卸、堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。其次还有施工机械所产生的废气和运输车辆所产生的废气。 （1）施工期扬尘污染源 a.施工场地的地表和植被遭到破坏，遇风可产生扬尘； b.堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘； c.建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； d.施工垃圾的清理会产生扬尘； e.施工及装卸车辆造成的扬尘。 （2）汽车运输扬尘环境影响分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 施工期大气污染物排放量较小，这些大气污染源会随着施工期的结束而消失。 （3）废气 运输车辆和施工机械施工时产生废气，包括CO、NOx、HC等，但废气产生量不大，属无组织排放。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）如不加强管理，则可能对周围大气环境造成污染，其中以粉尘的危害较为严重。 2、施工期大气污染防治措施 根据《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》晋政发【2018】30号、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、晋环发【2010】136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》及山西省关于施工场所扬尘防治的有关要求，本报告要求建设单位采取以下防治措施： 遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 施工过程中易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行苫盖； 运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生，并且运输车辆进入站区应低速行驶，减轻对周围环境的影响； 施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗； 施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或水泥混凝土，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。 同时做到工地周边围挡100%、施工便道硬化100%、裸土及物料堆放覆盖100%、土石方开挖和拆除工程湿法作业100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100%等“六个100%”的防治措施。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对敏感目标产生的影响会降至最小。 （二）施工期水环境影响分析及防治措施 1、施工期水环境影响分析 施工期产生的废水为建筑施工废水和施工人员生活废水。 （1）施工废水 建筑施工废水包括设备车辆冲洗水等，废水中主要含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量小。 （2）施工人员生活废水 施工人员生活污水，根据施工期安排，预计施工人员每天为10人，施工废水产生量为0.48m3/d。 2、施工期水污染物防治措施 （1）施工废水 施工期间将产生设备冲洗废水，施工期设备冲洗废水只含有少量泥沙，不含其它杂质，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 （2）施工人员生活废水 施工人员产生的生活污水，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 因此，施工期废水均不外排，对周围环境及地表水环境不会造成影响。 （三）施工期声环境影响分析及防治措施 1、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，机械噪声在70～100dB（A）之间，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。施工噪声较大，其产生的施工噪声会对周围环境影响产生一定的影响。 2、施工期噪声防治措施 （1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声； （4）严格控制施工时间，评价要求场地晚上22:00至次日凌晨6:00禁止施工。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 （四）施工期固体废物环境影响分析及防治措施 1、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是施工过程中施工人员的生活垃圾、设备包装废物。 （1）设备包装废物 项目施工过程中，会产生一定量的设备包装废物，约为0.8t。 （2）施工人员的生活垃圾 施工期施工人员约10人。生活垃圾按0.5kg/d •人，产生量为0.005t/d。 2、施工期固体废物防治措施 （1）施工人员产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。 （2设备包装废物送至废品回收站，防止随意堆弃。 （五）生态环境影响分析及防护措施 本工程在建设期间，由于机械碾压等施工活动，破坏了项目占地的原有地貌和植被、扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低。同时建筑垃圾临时堆放以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇下雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 从生态环境保护角度考虑，建议采用的环保措施主要有： （1）加强施工场地的管理，材料设备的堆放要合理，对易散落和流失的建筑材料如水泥、沙、土等，要做好堆场的排水等防护措施。严格控制施工区域，不能扩大施工范围。 （2）周边绿化措施：结合实际情况在可绿化区域进行植草、种植灌木，以提高绿化率改善生态环境。 （六）施工期环境监理 评价要求建设单位认真遵守晋中市生态环境局平遥分局规定的环保要求，环评对施工现场提出以下要求： 建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。同时建设单位必须切实落实好这些措施，工地的污染防治工作要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染，做到文明生产。采取上述措施后施工对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 运营期环境影响分析及污染防治措施： 大气环境影响分析及防治措施 原料堆场起尘量 本项目原料堆放在轻钢结构全封闭的原料仓内（留有进出口），同时采取大风天气洒水措施，采取本措施后，原料堆场起尘量可忽略不计。 产品堆场起尘量 产品堆放在轻钢结构全封闭的成品库内（留有进出口），同时采取大风天气洒水措施，采取本措施后，产品堆场起尘量可忽略不计。 （3）皮带输送粉尘 本项目输送皮带全封闭，跌落点采取移动式洒水设施洒水，减轻扬尘。采取本措施后，物料传输过程中产生的粉尘可忽略不计。 （4）道路运输扬尘及装卸扬尘 原料及成品采用汽车运输，交通运输起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km•辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，40km/h； M——车辆载重，20t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； L——运输距离，取平均值2km； Q——运输量，12万t/a。 根据上述公式可计算得交通运输起尘产生量0.495t/a。 运输过程中应限制汽车超载，运输时用篷布遮盖，防止物料洒落；严格管理车辆，在经过村庄时要减速行驶，在途经村庄的路段派专人定期对路面洒水，抑制交通运输扬尘，对于原料和成品装卸过程应加强生产管理，尽量平缓，配合洒水，减轻扬尘的扩散。抑尘率80%，采取措施后，起尘量降至0.099t/a。 （5）破碎及筛分产生的粉尘 本项目石料破碎、筛分工序于轻钢结构全封闭的车间内进行。 项目原料用量为12万t/a，一次筛分量按12万t/a计，筛分后65%的物料进入破碎工序，则一次破碎量按7.8万t/a计，二次筛分量按7.8万t/a计。评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》并结合本项目设计情况，筛分粉尘的产尘系数在0.5kg-粉尘/t-原料，破碎粉尘产尘系数为0.25kg-粉尘/t-原料，则破碎产生的粉尘量为19.5t/a，筛分产生的粉尘量为99t/a。 本项目直线振动筛皮带输送走廊式全封闭，走廊下方设1.0m×0.8m的落料口2个。环评要求建设单位在破碎机上设置1个集气罩，在直线振动筛的落料口侧面分别设置两个集气罩，滚筒筛上方设一个集气罩，废气通过布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放。风机风量50000m3/h（滤袋面积1400m2，过滤风速≤0.6m/min），年运行2400h，集尘效率90%，除尘效率99%。 计算得知，处理后粉尘有组织排放量为1.067t/a，排放浓度为8.89mg/m3，满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定的排放限值要求。 粉尘无组织产生量11.85t/a，经车间封闭降尘（降尘效率按85%计）后无组织排放量为1.78t/a，排放速率为0.74kg/h。 （6）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表7-1的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表7-2。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 二类限区 日均 150.0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准及修改单要求 TSP 二类限区 日均 300.0 ④污染源参数 污染源参数见表7-3。 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部 中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) PM10 SO2 NOx 破碎 排气筒 112.206416 38.417157 / 15.0 1 25 21.23 2400 正常 0.44 / / 表7-4 主要废气污染源参数一览表(面源) 名称 面源起点坐标 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 生产车间 112.206416 38.417157 35 15 0 6 2400 连续 0.74 ⑤项目参数 估算模式所用参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 35.0 °C 最低环境温度 -20 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-6。 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 破碎筛分排气筒 PM10 450.0 5.92 1.31 / 生产车间 TSP 900 85.95 9.55 / 表7-7 污染物最大落地浓度及占标率(点源) 下方向距离(m) 破碎筛分排气筒 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 1.0 0.36 0.08 25.0 1.81 0.40 50.0 2.10 0.47 75.0 2.84 0.63 100.0 3.40 0.75 125.0 5.29 1.18 150.0 5.55 1.23 175.0 5.75 1.28 200.0 5.92 1.31 225.0 5.91 1.31 250.0 5.75 1.28 275.0 5.41 1.20 300.0 5.15 1.14 325.0 4.94 1.10 350.0 4.68 1.04 375.0 4.48 1.00 400.0 4.26 0.95 425.0 4.03 0.90 450.0 3.81 0.85 475.0 3.75 0.83 500.0 3.66 0.81 525.0 3.62 0.81 550.0 3.67 0.82 575.0 3.71 0.82 600.0 3.73 0.83 625.0 3.74 0.83 650.0 3.74 0.83 675.0 3.73 0.83 700.0 3.72 0.83 725.0 3.70 0.82 750.0 3.68 0.82 775.0 3.64 0.81 800.0 3.61 0.80 825.0 3.57 0.79 850.0 3.53 0.79 875.0 3.50 0.78 900.0 3.46 0.77 925.0 3.46 0.77 950.0 3.46 0.77 975.0 3.47 0.77 1000.0 3.47 0.77 1025.0 3.47 0.77 1050.0 3.46 0.77 1075.0 3.45 0.77 1100.0 3.44 0.76 1125.0 3.43 0.76 1150.0 3.41 0.76 1175.0 3.40 0.76 1200.0 3.38 0.75 1225.0 3.36 0.75 1250.0 3.34 0.74 1275.0 3.32 0.74 1300.0 3.30 0.73 1325.0 3.28 0.73 1350.0 3.26 0.72 1375.0 3.23 0.72 1400.0 3.21 0.71 1425.0 3.19 0.71 1450.0 3.16 0.70 1475.0 3.14 0.70 1500.0 3.11 0.69 1525.0 3.09 0.69 1550.0 3.06 0.68 1575.0 3.04 0.67 1600.0 3.01 0.67 1625.0 2.99 0.66 1650.0 2.96 0.66 1675.0 2.94 0.65 1700.0 2.91 0.65 1725.0 2.88 0.64 1750.0 2.86 0.64 1775.0 2.83 0.63 1800.0 2.81 0.62 1825.0 2.78 0.62 1850.0 2.76 0.61 1875.0 2.73 0.61 1900.0 2.71 0.60 1925.0 2.68 0.60 1950.0 2.66 0.59 1975.0 2.64 0.59 2000.0 2.61 0.58 2025.0 2.59 0.58 2050.0 2.57 0.57 2075.0 2.55 0.57 2100.0 2.53 0.56 2125.0 2.51 0.56 2150.0 2.49 0.55 2175.0 2.46 0.55 2200.0 2.44 0.54 2225.0 2.42 0.54 2250.0 2.41 0.53 2275.0 2.39 0.53 2300.0 2.37 0.53 2325.0 2.35 0.52 2350.0 2.33 0.52 2375.0 2.31 0.51 2400.0 2.29 0.51 2425.0 2.28 0.51 2450.0 2.26 0.50 2475.0 2.24 0.50 2500.0 2.23 0.49 下风向最大浓度 5.92 1.31 下风向最大浓度出现距离 197 D10%最远距离 / / 表7-8 污染物最大落地浓度及占标率(面源) 下方向距离(m) 生产车间 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 10 78.45 7.12 21 89.18 8.26 25 98.56 9.55 50 85.96 8.38 75 75.45 7.48 100 67.32 6.78 125 61.00 6.22 150 55.95 5.76 175 51.80 5.37 200 48.34 5.04 225 45.38 4.76 250 42.83 4.51 275 40.60 4.29 300 38.63 4.10 325 36.88 3.92 350 35.31 3.77 375 33.89 3.62 400 32.60 3.49 425 31.43 3.37 450 30.35 3.26 475 29.36 3.16 500 28.44 3.07 525 27.59 2.98 550 26.80 2.90 575 26.06 2.82 600 25.37 2.75 625 24.73 2.68 650 24.12 2.62 675 23.54 2.56 700 23.00 2.50 725 22.49 2.44 750 22.00 2.39 775 21.54 2.34 800 21.10 2.30 825 20.69 2.25 850 20.29 2.21 875 19.91 2.17 900 19.55 2.13 925 19.20 2.10 950 18.87 2.06 975 18.55 2.03 1000 18.24 1.99 1025 17.95 1.96 1050 17.67 1.93 1075 17.39 1.90 1100 17.13 1.88 1125 16.88 1.85 1150 16.63 1.82 1175 16.40 1.80 1200 16.17 1.77 1225 15.95 1.75 1250 15.74 1.73 1275 15.53 1.70 1300 15.33 1.68 1325 15.14 1.66 1350 14.95 1.64 1375 14.77 1.62 1400 14.59 1.60 1425 14.42 1.58 1450 14.25 1.57 1475 14.09 1.55 1500 13.93 1.53 1525 13.78 1.51 1550 13.63 1.50 1575 13.48 1.48 1600 13.34 1.47 1625 13.20 1.45 1650 13.07 1.44 1675 12.93 1.42 1700 12.81 1.41 1725 12.68 1.40 1750 12.56 1.38 1775 12.44 1.37 1800 12.32 1.36 1825 12.21 1.34 1850 12.09 1.33 1875 11.99 1.32 1900 11.88 1.31 1925 11.77 1.30 1950 11.67 1.29 1975 11.57 1.27 2000 11.47 1.26 2025 11.38 1.25 2050 11.28 1.24 2075 11.19 1.23 2100 11.10 1.22 2125 11.01 1.21 2150 10.92 1.20 2175 10.84 1.19 2200 10.75 1.19 2225 10.67 1.18 2250 10.59 1.17 2275 10.51 1.16 2300 10.43 1.15 2325 10.36 1.14 2350 10.28 1.13 2375 10.21 1.13 2400 10.13 1.12 2425 10.06 1.11 2450 9.99 1.10 2475 9.92 1.10 2500 9.86 1.09 下风向最大浓度 85.95 9.55 下风向最大浓度出现距离 28 D10%最远距离 / / 综合以上分析，本项目Pmax最大值为9.55%，D10%未出现，Cmax为44 (μg/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。评价范围为以本项目为中心，半径为2.5km的区域范围。 ⑦污染物排放量核算表 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 污染源 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/(kg/h) 核算年排放量/（t/a） 一般排放口合计 DA001 原料破碎 PM10 8.89 0.44 1.067 一般排放口合计 PM10 1.067 有组织排放总计 有组织排放总计 PM10 1.067 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产物环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物 排放标准 年排 放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（μg/m3） 1 生产车间 生产逸散 粉尘 生产车间全封闭；直线振动筛皮带输送走廊式全封闭，走廊下方设1.0m×0.8m的落料口2个。环评要求建设单位在破碎机上设置1个集气罩，在直线振动筛的落料口侧面分别设置两个集气罩，滚筒筛上方设一个集气罩，废气通过布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准限值要求 1.0 1.78 ⑧建设项目大气环境影响评价自查表 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 二级 三级 评价范围 边长=50km 边长5~50km 边长=5km 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a 500~2000t/a ＜500t/a 评价因子 基本污染物（TSP） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录D 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区 二类区 一类区和二类区 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据 现状补充监测 现状评价 达标区 不达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 拟替代的污染源 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源 ( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ADMS ( AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF □ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护 距离 距（本项目）厂界最远（ 0 ）m 污染源年排放量 SO2： （ 0 ）t/a NOX： （ 0 ）t/a 颗粒物： （ 1.067 ）t/a VOCS： （0）t/a “□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 由上可知，当本项目采取环评提出的各项环保措施后，各污染源最大地面浓度均不超标。本项目对评价区的环境空气质量影响较小，各污染物可以做到达标排放。 2、水环境影响分析及防治措施 （1）本项目生产过程中无生产废水的产生，洗砂水循环使用不外排，水污染源主要为员工日常生活污水。本项目劳动定员10人，用水量按30 L/人·d计，则新鲜用水量为0.3m3/d。排水量按用水量的80%计，则日产生生活污水0.24m3。生活污水汇入旱厕后定期清掏。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B。故仅需进行本项目废水不外排的可行性分析。 本项目生产过程中无生产废水的产生，洗砂水循环使用不外排，水污染源主要为员工日常生活污水，生活污水汇入旱厕后定期清掏，项目对水环境的影响轻微。 （2）初期雨水 本项目原料堆场、成品堆场轻钢结构全封闭，初期雨水收集池主要收集厂区内道路及其他地面的初期雨水。 静乐地区暴雨强度及雨水流量计算公式如下： 3340（1+1.43lgT） （t+15.8）0.93 式中：q为暴雨强度，单位：L/S.ha； T为重现期，单位：年，本次计算取T＝2； t为降雨历时，单位：min，本次计算取t＝15min。 经计算，本区暴雨强度为197.19L/S.ha。 本工程场地生产区汇水面积约为10000m2，按最大降雨量一次15分钟计算，径流系数按0.9考虑。 计算得知厂区最大初期雨水量为177.46m3，评价要求在厂区地势最低处即厂区西南角建设一座容积为200m3的初期雨水收集池，收集后的雨水用于厂区绿化及道路洒水，不外排。 表7-12 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型□； 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他☑； 水温□；径流□；水域面积□； 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑； 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B☑； 一级□；二级□；三级□； 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□； 拟替代的污染源□； 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放数据□；其他□； 受影响水体环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□； 区域水资源开始利用状况 未开发□；开发量40％以下□；开发量40％以上□； 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 水行政主管部门□；补充监测□；其他□； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； （） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□； 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境保护日标质量状况口：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标□；不达标□； 底泥污染评价口； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□； 水环境质量回顾评价□； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□； 影响预测 预测范围 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 设计水文条件□； 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□； 污染控制和减缓措施方案□； 区（流）域环境质最改善目标要求情景□； 预测方法 数值解□；解析解□；其他□； 导则推荐模式□；其他□； 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□； 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□； 水环境控制单元或断面水质达标□； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□； 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/l） （） （） （） 替代源排放情况 污染物名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/l） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他☑； 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□； 无监测☑； 手动□；自动□；无监测☑； 监测点位 （） （） 监测因子 （） （） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受☑；不可以接受□； 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、运营期固体废物环境影响分析及防治措施 本项目在运行过程中产生的固体废物主要有职工生活垃圾、沉淀池淤泥以及机械设备维修时产生的废机油等危险废物。 (1)生活垃圾 生活垃圾产生量按G=K·N计算， 式中：G——生活垃圾产生量，kg/d； N——人口数，人； K——人均排放系数，kg/d，取0.5 kg/人d。 项目职工10人，年工作300天计，则生活垃圾年产生量为1.5t/a。 (2)沉淀池淤泥 沉淀池淤泥经压滤后用于填沟造地，产生量约为20000t。 （3）危险废物 设备维修时废润滑油的产生量约为0.05t/a，全部收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行专业处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，评价要求结合本项目特点，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》中的要求进行管理，具体如下： 1）危险废物贮存要求： ①危险废物要分开储存，分别存放在坚固的容器内；容器上应贴上符合危险废物种类的相应标签。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ②厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位等。 ③定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。 ④危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中； ⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 3）危险废物暂存库的设计要求 ①危险废物堆放场所要“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 ②基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③必须有泄露液体收集装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥并按定于显眼处警示标识。 4）危险废物控制要求 企业应严格加强固体废物贮存处置全过程的管理，具体可如下执行： ①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废中。 ②禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；必须有泄露液体收集装置。 ③装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ④检查堆场内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ⑤完善维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠和排水沟等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 ⑥当暂存库因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 ⑦项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向环境保护部门申报，填报危险废物转移五联单按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 5）危险废物的运输方式及要求 根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 评价认为企业严格按照评价要求设置以上措施，并加强管理后，项目产生的危废均得到有效处置，不会对周围环境产生影响。 4、运营期声环境影响分析及防治措施 本工程噪声污染源主要来自生产车间，噪声的污染性质是机械性噪声和风机产生的气动性噪声，噪声源强一般在80-100dB(A)。 由于本项目产生噪声的设备比较多，并且声级也比较高，企业采取如下措施来减小噪声： ①从设备选型上选择噪声低的设备。 ②将强噪声源设备布置在厂房内，基础减震，采取软管连接。 ③加装消声器降低源强，如在风机的进、出口加装消声器。 本项目主要设备噪声源强及控制措施具体见表7-13。 表7-13 项目主要设备噪声统计表 序号 声源设备 台（套）数 声级dB(A) 控制措施 降噪效果dB(A) 1 给料机 1 70～90 置于车间内，基础减震 25 2 锤破机 1 70～90 置于车间内，基础减震 20 3 直线振动筛 1 85～95 置于车间内，基础减震 20 噪声源经距离衰减及隔声措施后，预计各厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。 三、环境管理与监测计划 （一）环境管理 1、环境管理要求 本项目为石料加工项目，其主要环境管理要求体现在生产运行阶段。本项目具体到各阶段的环境管理的要求见表7-14。 表7-14 环境管理要求 环境问题 管理措施 实施机构 A 施工期 1 扬尘、 空气污染 采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染；运送建筑材料的卡车须用密闭车斗，或篷布遮盖，减少跑漏；采用预拌商品混凝土；出口处置清除车轮泥土的设备；必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行。 静乐县再源生石料加工中心 2 水污染 机械、车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用。 3 噪声 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 4 固废 建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运； 生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点 B 运营期 1 环境空气 加强管理，保证各处理设施正常运行。 静乐县再源生石料加工中心 2 水质污染 3 噪声 4 固体废物 C 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保部 颁布的监测标准、方法执行。 静乐县再源生石料加工中心 2、污染物排放管理 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，环境管理要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开，污染物排放清单及管理要求见表7-15。 （二）环境监测计划 根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。污染源监测计划见表7-16。 表7-16 污染源监测计划表 类型 监测点位 监测项目 监测频率 废气 破碎、筛分布袋除尘器排气筒 排气速率、颗粒物浓度 1次/年，每次连续2天 厂界无组织 TSP 1次/年，每次连续2天 噪声 厂界四周，厂界外1m处 等效A声级 1次/半年，每次昼夜各1次

表7-14    本项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理效率 | 排放量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 废气 | 原料库 | 粉尘 | / | / | 原料库轻钢结构全封闭， 设置喷淋管网洒水抑尘 | / | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 水洗砂成品库 | 粉尘 | / | / | 水洗砂成品库轻钢结构全封闭 | / | / | / |  |
|  | 石料成品库 | 粉尘 | / | / | 石料成品库轻钢结构全封闭， 设置2台炮雾机洒水抑尘 | / | / | / |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | / | 0.495 | 限制汽车超载，并限速行驶，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；厂区门口设置一个洗车平台，做到运输车辆进、出厂前应对车体、轮胎进行清洗，并对路面进行清扫和洒水，保持路面的湿度和清洁度 | 80% | / | 0.099 |  |
|  | 破碎、筛分 粉尘 | 粉尘 | 987.5 | 118.5 | 直线振动筛皮带输送走廊式全封闭，走廊下方设1.0m×0.8m的落料口2个。环评要求建设单位在破碎机上设置1个集气罩，在直线振动筛的落料口侧面分别设置两个集气罩，滚筒筛上方设一个集气罩，废气通过布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放 | 99% | 8.89 | 1.067 |  |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | / | 72 | 汇入旱厕后定期清掏 | / | / | 0 | 合理处置 |
| 固废 | 机械维修 | 废润滑油 | / | 0.05 | 场内暂存， 定期委托有资质的单位处置 | / | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单的相关要求 |
|  | 洗砂沉淀池 | 淤泥 | / | 20000 | 经压滤机压滤后用于填沟造地 | / | / | 0 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.5 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | / | / | 0 | 合理处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | / | 设备均安装隔震基础，选用低噪声设备、隔声、消声 | / | / | / | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的2类标准 |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原料库 | 粉尘 | 原料库轻钢结构全封闭， 设置喷淋管网洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 水洗砂成品库 | 粉尘 | 水洗砂成品库轻钢结构全封闭 |  |
|  | 石料成品库 | 粉尘 | 石料成品库轻钢结构全封闭， 设置2台炮雾机洒水抑尘 |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 限制汽车超载，并限速行驶，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；厂区门口设置一个洗车平台，做到运输车辆进、出厂前应对车体、轮胎进行清洗，并对路面进行清扫和洒水，保持路面的湿度和清洁度 |  |
|  | 破碎、筛分 粉尘 | 粉尘 | 直线振动筛皮带输送走廊式全封闭，走廊下方设1.0m×0.8m的落料口2个。环评要求建设单位在破碎机上设置1个集气罩，在直线振动筛的落料口侧面分别设置两个集气罩，滚筒筛上方设一个集气罩，废气通过布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放 |  |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 汇入旱厕后定期清掏 | 合理处置 |
| 固废 | 机械维修 | 废润滑油 | 场内暂存， 定期委托有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单的相关要求 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 合理处置 |
|  | 洗砂沉淀池 | 淤泥 | 经压滤机压滤后用于填沟造地 | 合理处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 设备均安装隔震基础，选用低噪声设备、隔声、消声 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位在施工期对开挖裸露面、建设材料覆盖抑尘网，可以有效抑尘。 营运期在厂内加强绿化，有利于改善区域生态环境。 |

## 结论与建议

结论： 项目建设概况 静乐县再源生石料加工中心静乐县再源生废弃石料综合利用加工项目位于山西省忻州市静乐县娑婆乡北约400m处，年生产石料10万吨。项目总投资160万元，其中，环保投资为22.6万元，占总投资的13.8%。 环境质量现状 为了解评价区内的环境空气质量现状，本次评价引用静乐县环境监测站2018年度空气例行监测资料，监测项目为SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3，由上表监测结果可知，2018年度静乐县各例行监测数据除PM10以外均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求，项目评价区为超标区。 本次评价未收集到相关地表水监测数据，经现场勘察时了解到，本项目区域地表水东碾河的水质一般。 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托山西宏鑫泰达环境检测有限公司对本项目进行声环境质量现状监测，由监测结果可知，厂界昼间各测点等效声级范围在51.5～54.0dB（A）之间，夜间等效声级范围在41.8～43.0dB（A）之间，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 3、污染物排放情况 ①大气污染物 本项目直线振动筛皮带输送走廊式全封闭，走廊下方设1.0m×0.8m的落料口2个。环评要求建设单位在破碎机上设置1个集气罩，在直线振动筛的落料口侧面分别设置两个集气罩，滚筒筛上方设一个集气罩，废气通过布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放，处理后废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定的排放限值要求。 ②水污染物 本项目生产过程中无生产废水的产生，洗砂水循环使用不外排，水污染源主要为员工日常生活污水。本项目劳动定员10人，用水量按30 L/人·d计，则新鲜用水量为0.3m3/d。排水量按用水量的80%计，则日产生生活污水0.24m3。生活污水汇入旱厕后定期清掏。 ③固体废物 本项目在运行过程中产生的固体废物主要有职工生活垃圾、沉淀池淤泥以及机械设备维修时产生的废机油等危险废物。本项目生活垃圾统一收集后，交由环卫部门定期清运处理；沉淀池淤泥压滤后用于填沟造地，废润滑油收集存放于危废暂存间，委托有资质的单位进行专业处理。项目固废均得到妥善处理，不会造成二次污染。固体废物的处置既对生态环境无不良影响，又提高了资源的利用率，符合清洁生产要求。 ④噪声 项目产生的噪声主要为设备运行噪声，噪声源强约为65-85dB（A），在采取本报告提出的各项防治措施后，环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 4、主要环境影响 项目在各项污染物稳定达标排放或妥善处置的基础上，对区域环境质量影响较小，项目符合所在区域环境质量要求。 5、环境管理及监测计划 建设单位成立环境管理机构，负责项目运行期间的环境管理工作，定期按监测计划对本项目产生的主要污染物进行监测，并及时向社会公开，符合中华人民共和国环境保护部第31号令《企业事业单位环境信息公开办法》及相关法律规定。 6、环境影响经济损益分析 在本项目的建设中，提出了有针对性的污染防治措施，生产过程中的污染物达标排放，固废得到有效利用和处置。从环境影响损益角度看，项目在采取了相应的环保治理措施后，资源得到了很好的利用，可实现社会、经济、环境效益的和谐统一。 结论：综上所述，本项目的建设在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、水环境、声环境的影响均在当地环境接受范围内，在严格落实环保对策及措施，确保所产生的污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

建议： 1、加强厂区绿化工作，绿化、净化和美化厂区环境，结合车间的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带。 2、加强企业管理，提高环保意识，严格落实环评及设计规划环境保护措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 立项文件 附件3 合作协议 附件4 废石手续 附件5 租赁协议 附件6 噪声监测报告 附图1 地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 厂区平面布置图 附图4 地表水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

生活用水

堆场洒水

0.2496

180（砂子带走）

0.2496

0.3

洗砂工序

520

20

200.5496

新鲜水

0.24

540

200

0.06

旱厕

沉淀池

北

时

段

筛分

锤破

入库

水笼二洗

沉淀池

水笼一洗

沉淀池

洗砂机

入库

铲车

皮带

皮带

>5mm

皮带

皮带

>5mm

皮带

明渠

皮带

明渠

G3、Z3

Z4

G2、Z2

G1、Z1

筛分

<5mm

皮带

<5mm

皮带

q=